## Slide 1
4. Unidad de control

## Slide 2: Contenidos
Estructura de una CPU
Comunicación externa. Reloj
Ejecución de instrucciones. Lenguaje descriptivo
Interrupciones y excepciones
Diseño de la unidad de control
Reset o encendido del sistema.
Fundamentos y estructura de computadores

## Slide 3: Estructura de una CPU
Fundamentos y estructura de computadores
Buses de Direcciones Datos Control
L
E
Unidad
de control
Señales de interrupción
RI
T8
RE
T7
C7 C8
MAR
MBR
C6
C1
C2 C3
Ta
Td
T3
PC
C4 C5
T4
4
Banco de
registros
T2
T1
RA RB
RC SC
E
A
B
RT1
C9
RT2
C10
MPX A
MA
0 1
MPX B
MB
0 1
Cod. Op
RT3
C11
T6
T5
Bus Interno
Señales de Control
Interfases
de E/S
Memoria
principal
CPU
Σ
ALU

## Slide 4: Estructura de una CPU
Características de la CPU:
  Computador de 32 bits
  La memoria se accede por bytes
  Un ciclo de lectura y escritura
  Banco de 32 registros R0..R31
  Asumir como en el MIPS R0 = 0 y SP = R29
  Registros temporales RT1, RT2, RT3
  Registros de control y estado: MAR, MBR, PC, RE, RI
Fundamentos y estructura de computadores

## Slide 5: Estructura de una CPU
Acceso a buses externos: los registros MAR, MBR permiten a la CPU comunicarse con la memoria y los dispositivos externos
MAR = Memory Address Register
MBR = Memory Buffer Register
Fundamentos y estructura de computadores
C1: Carga de MAR
C2: Carga de MBR desde el bus de datos
C3: Carga de MBR desde el bus interno
T3: Salida MBR al bus interno
Td: Salida de MAR al bus de direcciones
Ta: Salida de MBR al bus de datos
MAR
MBR
C2 C3
Ta
Td
T3
Bus de Datos
Bus de Direcciones
C1

## Slide 6: Estructura de una CPU
Contador de programa: es el registro encargado de almacenar la dirección de memoria a la que se está accediendo
Fundamentos y estructura de computadores
PC
C4 C5
T4
4
Σ
C4: Carga desde el sumador (PC=PC+1)
C5: Carga desde el bus
T4: Salida al bus interno

## Slide 7: Estructura de una CPU
Unidad de control: Encargada de controlar la ejecución y los procesos internos de la CPU
Fundamentos y estructura de computadores
RI: Registro de instrucciones, almacena la instrucción a ejecutar
C6: Carga el RI desde el bus interno
T8: Salida al bus interno del RI para poder utilizar direccionamientos
Señales de control; las que posibilitan el control de la CPU (rojo)
Señales de interrupción
Señales de Control
Unidad
de control
RI
T8
C6
Indicadores (RE)
Indicadores: provenientes del registro RE. Aportan las condiciones de ejecución de determinadas instrucciones
Señales de interrupción: señales externas que cambian la secuencia de ejecución normal del programa

## Slide 8: Estructura de una CPU
Banco de registros: 32 registros de 32 bits cada uno. Posee dos salidas diferentes (A y B) que van al bus interno o a la ALU.
Fundamentos y estructura de computadores
T1: Triestado de la salida A a bus
T2: Triestado de la salida B a bus
RA: Selectores de registro para la salida A
RB: Selectores de registro para la salida B
RC: Selectores de registro de entrada (E)
SC: Carga de entrada
Banco de
registros
T2
T1
RA RB
RC SC
E
A
B
ALU

## Slide 9: Estructura de una CPU
ALU: Encargada de realizar las operaciones aritméticas, lógicas y de desplazamiento
Fundamentos y estructura de computadores
C9, C10, C11: Carga del registros temporales
T5: Triestado de la salida directa al bus
T6: Triestado de la salida del reg. Temporal 3 al bus
Cod. Op.: Operación a realizar en la ALU
A y B: Desde el banco de registros
MA y MB: selección de entradas de MPXs
Indicadores: Salida hacia el reg. de indicadores (RE)
RT1
C9
RT2
C10
MPX A
MA
0 1
MPX B
MB
0 1
Cod. Op
RT3
C11
T6
T5
ALU
Indicadores
B
A

## Slide 10: Estructura de una CPU
Registro de indicadores: vínculo entre la ALU y la unidad de control. Almacena las “incidencias” producidas en la ejecución de las operaciones. Estas incidencias condicionarán la ejecución de determinadas instrucciones
Fundamentos y estructura de computadores
T7: Triestado de la salida al bus
C7: Carga desde el bus interno
C8: Carga desde la ALU
RE
T7
C7 C8
Unidad de control
ALU

## Slide 11: Comunicación externa. Reloj
Memoria: La memoria permite almacenar programas y datos. Son necesarias algunas señales para poder tomar y almacenar datos en ella:
Fundamentos y estructura de computadores
L: Lectura de datos
E: Entrada de reloj
B. de datos: por el se reciben los datos a escribir y se envían los datos leídos
B. de Direcciones: por el se recibe la localización dónde se leerá o escribirán los datos
B. de Control: conjunto de señales que permiten sincronizar todo el proceso de acceso a memoria.
L E
Memoria
principal
Bus de direcc
Bus de datos
Bus de control
En el tema 5 se estudiará en profundidad la constitución selección y control de la memoria

## Slide 12: Comunicación externa. Reloj
Dispositivos de E/S: permiten a la CPU comunicarse con el exterior.
Fundamentos y estructura de computadores
Dispositivos
de E/S
Bus de direcc
Bus de datos
Bus de control
En el tema 6 se estudiará en profundidad la constitución, selección y control de los dispositivos de entrada y salida

## Slide 13: Comunicación externa. Reloj
Señal de reloj del sistema:
Es una señal digital, binaria y de frecuencia y ciclo de trabajo constante.
Suele generarse en un circuito externo, pero hay CPUs que lo tienen implementado internamente.
El flanco activo marca los momentos en que se realizan las transferencias entre registros internos. Sincroniza todo el sistema (interno y externo)
Fundamentos y estructura de computadores
σ = T= Periodo. Unidades: s, ms, μs, ns)
φ= F = Frecuencia. Unidades: Hz, MHz, GHz
T

## Slide 14: Comunicación externa. Otras señales
Otras señales:
Interrupciones externas. Permiten que la CPU atienda a los dispositivos externos en el momento en que estos lo solicitan. (INTR, INTA, NMI, etc)
Control de DMA. Permiten que otros procesadores hagan uso de los buses, memoria y E/S. (DMAR, DMAA, HOLD, etc)
Parada de la CPU. Permiten que la CPU detenga su funcionamiento por causas externas (HALT)
Reinicio. Permite cargar el contenido de los registros con los valores iniciales e comenzar todo el proceso interno de la CPU. (RESET)
Otras muchas dependiendo de cada CPU.
Fundamentos y estructura de computadores

## Slide 15: Ejecución de instrucciones
Lenguaje de transferencia de registro
Especifica lo que sucede dentro de la CPU por medio de las transferencias
  Operaciones de transferencia MAR  PC
  Operaciones de proceso R1  R2 + RT1
Para que cada operación se realice hace falta activar una serie de señales de control:
MAR  PC  T4, C1
R1  R2 + RT1  RB = 00010 (R2)
MA = 1
MB = 0
Cod Op. = SUMA
T5
RC 00001 (R1)
SC
Fundamentos y estructura de computadores

## Slide 16: Ejecución de instrucciones
Fases de ejecución de instrucciones:
Lectura de la Instrucción desde memoria
  Leer la instrucción almacenada en la dirección de memoria indicada por PC y llevarla a RI.
  Incremento del PC
Decodificación: Análisis de la instrucción en RI para determinar:
  La operación a realizar.
  Direccionamiento a aplicar.
  Señales de control a activar
Ejecución
  Generación de las señales de control en cada ciclo de reloj.
Fundamentos y estructura de computadores

## Slide 17: Ejecución de instrucciones
Lectura de la instrucción
Se ha de generar una secuencia de señales de control (C1 a C4) que posibiliten buscar el código de instrucción en memoria, su carga en RI y la preparación de PC para el ciclo de instrucción siguiente:
  C1: MAR  PC
  C2: PC  PC + 4
  C3: MBR  MP
  C4: RI  MBR
C2 y C3 pueden realizarse de forma simultánea, ahorrándose un ciclo de reloj en su ejecución.
Fundamentos y estructura de computadores
  C1: MAR  PC
  C2: PC  PC + 4 | MBR  MP
  C3: RI  MBR

## Slide 18: Ejecución de una instrucción
Fundamentos y estructura de computadores
Buses de Direcciones Datos Control
L
E
Unidad
de control
Señales de interrupción
RI
T8
RE
T7
C7 C8
MAR
MBR
C7
C1
C2 C3
Ta
Td
T3
PC
C4 C5
T4
4
Banco de
registros
T2
T1
RA RB
RC SC
E
A
B
RT1
C9
RT2
C10
MPX A
MA
0 1
MPX B
MB
0 1
Cod. Op
RT3
C11
T6
T5
Bus Interno
Señales de Control
Memoria
principal
CPU
Σ
ALU
  C1: MAR  PC Señales: T4, C1
Búsqueda de una instrucción

## Slide 19: Ejecución de una instrucción
Fundamentos y estructura de computadores
Buses de Direcciones Datos Control
L
E
Unidad
de control
Señales de interrupción
RI
T8
RE
T7
C7 C8
MAR
MBR
C7
C1
C2 C3
Ta
Td
T3
PC
C4 C5
T4
4
Banco de
registros
T2
T1
RA RB
RC SC
E
A
B
RT1
C9
RT2
C10
MPX A
MA
0 1
MPX B
MB
0 1
Cod. Op
RT3
C11
T6
T5
Bus Interno
Señales de Control
Memoria
principal
CPU
Σ
ALU
  C2: PC  PC + 4
  Señales: C4
Búsqueda de una instrucción
  C3: MBR  MP
  Señales: Td, L, C2

## Slide 20: Ejecución de una instrucción
Fundamentos y estructura de computadores
Buses de Direcciones Datos Control
L
E
Unidad
de control
Señales de interrupción
RI
T8
RE
T7
C7 C8
MAR
MBR
C6
C1
C2 C3
Ta
Td
T3
PC
C4 C5
T4
4
Banco de
registros
T2
T1
RA RB
RC SC
E
A
B
RT1
C9
RT2
C10
MPX A
MA
0 1
MPX B
MB
0 1
Cod. Op
RT3
C11
T6
T5
Bus Interno
Señales de Control
Memoria
principal
CPU
Σ
ALU
Búsqueda de una instrucción
  C4: RI  MBR
  Señales: T3, C6

## Slide 21: Ejecución de instrucciones
Decodificación
Se ajusta a un ciclo de reloj que no tiene actividad en las líneas de control ni en traspasos de registros internos de la CPU
En este ciclo de permite que la unidad de control realice localice la secuencia de señales de control que den lugar a la ejecución de la instrucción.
Posteriormente se estudiará qué se realiza concretamente en este ciclo
Fundamentos y estructura de computadores

## Slide 22: Ejecución de instrucciones
Ejecución
Se producirá la secuencia de señales de control necesarias para la correcta ejecución de la instrucción en curso.
Siempre que sea posible y lógico, se solaparán las operaciones con los registros, a fin de minimizar el número de ciclos necesarios para la ejecución.
Fundamentos y estructura de computadores

## Slide 23: Ejecución de instrucciones
Ejemplo de todo el ciclo de instrucción:
lw $reg, dir
Secuencia de transferencia de registro y señales de control asociadas:
  C1: MAR  PC  T4, C1
  C2: PC  PC + 4  C4
  C2: MBR  MP  Td, L, C2
  C3: RI  MBR  T3, C6
  C4: Decodificación -------------
  C5: MAR  RI(dir)  T8, C1
  C6: MBR  MP  Td, L, C2
  C7: $Reg  MBR  RC ($reg), T3, SC
Fundamentos y estructura de computadores

## Slide 24: Ejecución de instrucciones
Modos de Ejecución
En los microprocesadores modernos es normal encontrarnos con modos de ejecución diferenciados por sus privilegios en la ejecución de determinadas instrucciones
Modo supervisor o nucleo: tienen todos los privilegios y suele ser el que utiliza el sistema operativo para su funcionamiento. Permite guardar coherencia y robustez en la ejecución de diversas tareas simultáneas.
Modo usuario: suele ser el más restringido. Permite que el modo supervisor “vigile” el uso adecuado de los recursos del computador.
Fundamentos y estructura de computadores

## Slide 25: Interrupciones
Generalidades
Señal que llega a la unidad de control y que rompe la secuencia normal de ejecución
Causas:
  Cuando ocurre un error en la ejecución de la instrucción (división por 0, …)
  Ejecución de una instrucción ilegal
  Acceso a una posición de memoria ilegal
  Cuando un periférico solicita la atención del procesador
  Modo traza o de prueba.
Cuando se genera una interrupción se detiene el programa actual y se transfiere la ejecución a otro programa que atiende la interrupción (rutina de gestión)
Fundamentos y estructura de computadores

## Slide 26: Interrupciones
Clasificación:
Interrupciones: Vienen de fuera de la CPU. Una señal externa pide la atención del procesador. Ej: Gestión de E/S, temporizador del sistema, modo traza o prueba.
Excepciones hardware síncronas: Fallos de HW o de ejecución.
  Síncronas: División por cero, código de instrucción no reconocido, acceso a una posición de memoria ilegal... Algunas de estas son recuperables.
  Asíncronas: Fallos o errores en el HW: Caída en la tensión de alimentación, fallo de sincronismo de reloj, error en el HW de la memoria RAM... Son “catastróficas” (no permiten que continúe funcionando la CPU).
Llamadas al sistema (traps): Instrucciones máquina especiales que invocan funciones del sistema. Conocidas como “interrupciones software”.
Fundamentos y estructura de computadores
Los tipos de interrupciones y el hardware necesarios para el proceso de gestión de interrupciones y excepciones se estudiarán en profundidad en el tema 5.

## Slide 27: Interrupciones
Gestión de interrupciones: Se añade una nueva fase a la secuencia de ejecución de instrucciones.
Lectura de la Instrucción desde memoria
Decodificación:
Ejecución
Ciclo de reconocimiento de interrupción: Comprueba si hay activada alguna señal de interrupción. (¿Varias?  Prioridad)
    Si está activada:
      Salva el contador de programa y el registro de estado
      Pasa de modo usuario a modo núcleo
      Obtiene la dirección de la rutina de gestión de la interrupción
      Almacena en el contador de programa la dirección obtenida (de esta forma la siguiente instrucción será la de la rutina de tratamiento)
    Si no está activada. Se reinicia le ciclo de instrucción con normalidad
Fundamentos y estructura de computadores

## Slide 28: Interrupciones
Rutinas de gestión de interrupciones: Encargada de dar respuesta a la petición de interrupción de la secuencia normal del programa.
Forman parte del código del sistema operativo. ¿Qué deben realizar? ¿Cómo deben programarse?
  Salvar el resto de registros del procesador
  Atender la interrupción ejecutándose la rutina propiamente dicha. Tras terminar de ejecutarse,
  Restaurar los registros del procesador utilizados por el programa interrumpido
  Ejecutar una instrucción máquina especial, RETI, que
    Restaura el registro de estado del programa interrumpido (fijando de nuevo el modo del procesador a modo núcleo)
    Restaura el contador de programa (de forma que la siguiente instrucción es la del programa interrumpido).
Fundamentos y estructura de computadores

## Slide 29: Diseño de una unidad de control
Generalidades. Se trata de diseño de un circuito síncrono (gobernado por un reloj) capaz de :
  Detectar los diferentes códigos de instrucción
  Determinar las condiciones de ejecución
  Secuenciar las señales de control necesarias
  Gestionar los errores e interrupciones que se puedan producir durante la ejecución.
La unidad de control es un autómata finito y por lo tanto es una máquina de estados. Diseño de Moore o Mealy.
Se puede diseñar como un circuito digital convencional (lógica cableada) o mediante un secuenciador de estados (Lógica programada). Generalmente se emplea lógica programada.
Fundamentos y estructura de computadores

## Slide 30: Diseño de una unidad de control
Estructura básica.
Fundamentos y estructura de computadores
Señales de interrupción
Señales de Control
Secuenciador
RI
Reloj
RE
Memoria
Datos Dm…D0
Direcciones An… A0
….
Reset
Señales de interrupción
Señales de Control
RI
Reloj
RE
Memoria
Decodificador
Código de Operación
Datos directos o implícitos
Contador
de estados
R Int
Clr CLK
Qk..Q0
Control interno
Control externo
Nuevo ciclo
Última fase
Clr
Reset
Estructura detallada.

## Slide 31: Reset o encendido del sistema
Cuando se enciende (Inicialización en frío) un dispositivo electrónico que tiene registro en su interior, no es posible conocer en que estado se encuentran todo ellos.
Si se iniciara directamente la secuencia de ejecución de instrucciones, lo normal sería encontrarnos con malfuncionamientos.
Por ello es necesario que el sistema sea capaz de reconocer las condiciones de encendido y ejecutar una rutina de inicialización de todos los elementos importantes.
Adicionalmente y en cualquier momento, podemos necesitar una una inicialización de todo el sistema. (Inicialización en caliente)
Para posibilitar la re-inicialización, los microprocesadores disponen de una entrada específica denominada RESET.
Cuando se activa, se ejecutan las rutinas de inicialización del sistema.
Fundamentos y estructura de computadores

## Slide 32: Reset o encendido del sistema
Ejemplo de circuito:
Fundamentos y estructura de computadores
Cuando de enciende el sistema, en el nodo A aparece un valor cercano a 0V durante el tiempo suficiente para que la Unidad de control inicie la rutina de inicialización del sistema
En cualquier momento es posible accionar el pulsador P, produciendo que le nodo A se coloque a una tensión cercana a 0V el tiempo suficiente para que se ejecute la rutina de inicialización del sistema
La red RC debe estar diseñada para ser inmune al ruido y mantener el tiempo necesario a 0v la señal de RESET.
RESET
+5V
GND
P
A
Te
Tr
0v
5v

## Slide 33: Reset o encendido del sistema
Proceso de inicialización del computador
El Reset carga valores predefinidos en registros
PC ← dirección de arranque del programa iniciador (memoria ROM)
Se ejecuta el programa iniciador
Test del sistema
Carga en memoria el programa cargador del sistema operativo
PC ← dirección del programa cargador del sistema operativo
Se ejecuta el programa cargador del SO que carga el resto del sistema operativo
Se pasa a ejecutar el sistema operativo
Fundamentos y estructura de computadores